## Slide 1: Github repo létrehozása
Készítette: Jelenovits Milán

## Slide 2: Új repository létrehozása
Profile -> Repositories -> New repository

## Slide 3: Adatok megadása
Név megadása
Public / Private
Létrehozás

## Slide 4: IP címek kiosztása (VLSM)
Ocskó Gábor

## Slide 5: Mit is kellett csinálni?
• Hálózat azonosítót - binárisan és decimális alakban is
• Szórás címet - binárisan és decimális alakban is
• Első kioszthatót IP címet - bináris és decimális alakban is
• Utolsó kiosztható IP címet (Ha hálózat tartamaz kapcsolót akkor ezek az utolsó kiosztható IP címet kapják) - bináris és decimális alakban is
• Második kiosztható IP címet (Ha hálózat tartamaz szervert akkor ezek a második kiosztható IP címet kapják) - bináris és decimális alakban is
• Alhálózati maszkokat - binárisan decimálisan és prefixként is
• Az összes megvásárlandó IP cím teljes költsége

## Slide 6: Megvalósítás
készíteni egy üres vlsm táblázatot
jó helyre berakni az ip címeket
elrendezni hogy átlátható legyen (opcionális)
DEC.BIN paranccsal binárisba váltani ami kellett
kiszámolni hogy mennyire rossz is a forint, vagyis kiszámolni hogy mennyibe fog kerülni

## Slide 8: IP címek
Kómár Attila

## Slide 9
Excel függvény

## Slide 10: Hálózati topológia elkészítése
Készítette: Jelenovits Milán

## Slide 11: Routerek, Switchek
Router(2911): Hálózati kártyák hozzáadása (HWIC-1GE-SFP)a Gigabit Ethernet portoknak (GLC-LH-SMD)
Switch(PT-Empty): Gigabit Ethernet portok hozzáadása (NM-1CGE)

## Slide 12: Számítógépek, nyomtatók
Hálózati kártyák kicserélése Fast Ethernet-ről (100 Mbps) Gigabit Ethernetre

## Slide 13: Google Cloud
Tartalmaz: 1 Switch (2960), 1 DNS Server

## Slide 14: Google hálózat és DNS konfiguráció
Kómár Attila

## Slide 15
Szerver IP konfiguráció:
IP címe 8.8.8.8
Maszk: /16 (11111111.11111111.00000000.00000000)
Alapértelmezett átjáró a router IP címe
DNS szerver ez a szerver IP címe
DNS (Domain Name System):
A “Services” tabon belül bekapcsoljuk a DNS-t
Weboldal neve: www.google.com
IP címe a szerver címe

## Slide 16
R_BP Routerbe beírt parancsok:
enable
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.8.8 0.0.0.0 az összes IP címre vonatkozik, 8.8.8.8 a DNS cím
interface GigabitEthernet0/0
ip address 8.8.0.1 255.255.0.0 Beállítjuk az IP címet
no shutdown Felkapcsoljuk a portot
exit

## Slide 17: Budapest-net hálózat konfigurálása
Ocskó Gábor

## Slide 18: Mit is kellett csinálni?
A switchen:
privilegizált EXEC módban jelszót állítani
felhasználónevet jelszóval felvenni
távoli elérés telnet-tel
bejelentkezési üzenetet állítani
konfigot a tftp szerverre
A routeren:
privilegizált EXEC módban jelszót állítani
felhasználónevet jelszóval megadni
távoli elérés ssh-val

## Slide 19: Megvalósítás avagy a parancsok a switchen HáT dE eZeK nEm Is PaRaNcSoK sZöVeGéRtÉs EgYeS ?!?!?

## Slide 20: Megvalósítás vagyis parancsok a routeren HáT dE eZeK nEm Is PaRaNcSoK sZöVeGéRtÉs EgYeS ?!?!?

## Slide 21: A weboldal kódolása
Készítette: Jelenovits Milán

## Slide 22: Forrás átmásolása

## Slide 23: Szöveg elrendezése
Bekezdések, felsorolások, hivatkozások elrendezése
Felsorolás
Bekezdés
Hivatkozás

## Slide 24: Stílus megírása
Háttér; kép mérete; szöveg behúzása, mérete

## Slide 26: Kecskemét-net hálózat konfigurálása
Készítette: Jelenovits Milán

## Slide 27: Topológia

## Slide 28: Számítógépeken IP címek
PC-K1: 185.62.128.132
PC-K2: 185.62.128.133
PC-K3: 185.62.128.134

## Slide 29: SW Kecskemét konfigurációja

## Slide 30: Köszönjük a figyelmet!